Miloš BRONČEK, Vladimír Hranoš

# SPOLEHLIVOSTNÍ ANALÝZA SBĚRAČŮ ELEKTRICKÝCH LOKOMOTIV VYUŽITÍM METODY FMEA

## Abstrakt

V souvislosti s požadavkem na snižování celkových nákladů vynaložených během celého životního cyklu KV se dostává do popředí otázka návrhu optimálního údržbového systému. Jedná z cest pak vede přes realizaci tzv. spolehlivostně řízené údržby, využívající kombinací výsledků získaných prováděním metod spolehlivostních analýz. Jednou z použitelných metod jsou analýza důsledků a způsobů poruch (FMEA) a metoda stromu poruch (FTA).

Pro ukázku využitelnosti těchto metod byla zvolena analýza sběračů proudu elektrických lokomotiv. Z hlediska provozu hnacích vozidel se jedná o velice důležitý prvek zajišťující přenos elektrického proudu z trakčního vedení na hnací vozidlo, a je tedy nutné věnovat tomuto celku zvýšenou pozornost.

## Úvod

Sběrače elektrického proudu patří mezi nejdůležitější součásti hnacích kolejových vozidel elektrické trakce. Funkčnost a spolehlivost těchto zařízení přímo ovlivňuje funkční parametry celého hnacího vozidla. Z tohoto důvodu je nezbytné sběračům věnovat patřičnou pozornost a to jak při konstrukci, tak i při údržbě a opravách v samotném železničním provozu. Jednou z možností jak řešit tyto otázky je využití metodiky spolehlivostní analýzy. Nejedná se však jen o konkrétní metodiku ale i o celý komplex činností, které na sebe vzájemně navazují (obr. 1.).

| Definice systému a požadavků na systém Definice poruchových stavů systému, sběr dat o poruchovosti a jejich zpracování Realizace analýzy spolehlivosti Zhodnocení řešení, návrh nápravných opatření a jejich realizace, vyhodnocení nákladů | Obr. 1.: Jednotlivé etapy analýzy systémů |
| --- | --- |

## 2. Definice systému a požadavků na systém

Sběrače proudu hnacích vozidel elektrické trakce slouží k přenosu elektrické energie z trakčního trolejového vedení na hnací vozidlo do jeho trakční výzbroje. Z této definice vyplývá, že provozní spolehlivost sběrače proudu přímo ovlivňuje spolehlivost celého hnacího vozidla a ve výsledném efektu pak spolehlivost železniční dopravy. Jelikož je sběrač součástí celého systému elektrické trakce, má na jeho spolehlivost vliv také kvalita a stav trakčního vedení a některé parametry hnacího vozidla i železničního svršku. Spektrum poruch, jež postihují sběrače, je poměrně široké. Některé drobné poruchy na sběrači neovlivňují činnost sběrače výrazně a jejich odhalení nastává až při periodické údržbě, některé tak naopak výražně ovlivňují činnost hnacího vozidla. Nejvážnější poruchy pak mohou být příčinou havárie sběrače, jejímž následkem je obvykle zničení sběrače, poškození dalších částí vozidla a v nejhorším případě může dojít k ohrožení osob. Z tohoto stručného přehledu poruch vyplývá nutnost zajištění vysoké provozní spolehlivosti těchto zařízení.

Abychom mohli stanovit spolehlivostní parametry sběračů, je potřeba jejich provoz dlouhodobě sledovat a následně analyzovat. Jelikož se sběrač sestává s mnoha různých dílů a skupin, je vhodné provést rozdělení sběrače na jednotlivé konstrukční skupiny a ty poté analyzovat. V současnosti značně rozšířený polopantografový sběrač je možné rozdělit na následující konstrukční skupiny:

- Základový rám sběrače s izolátory

- Spodní rameno sběrače

- Horní rameno sběrače

- Hlava sběrače s obložením

- Pohon sběrače a jeho regulace

- Systém vypružení a tlumení sběrače

## 3. Definice poruchových stavů systému, sběr dat o poruchovosti a jejich zpracování

V této části analýzy je proveden nástin problematiky sběru dat a jejich následného zpracování, které vypovídají o poruchovosti sledovaného systému.

### 3.1. Oblasti životního cyklu - vanová křivka

Změny technického stavu lze charakterizovat využitím parametru intenzity poruchy, která pro znázornění celého životního cyklu vytváří tzv. vanovou křivku (obr. 2.) Zde se pak jednoznačně projevují tři základní oblasti. A to oblast zahořovaní nebo záběhu (tzv. dětská úmrtnost), oblast provozu (stabilní život) a oblast opotřebení a únavy (stárnutí). Každou oblast je možno popsat některým z dostupných rozdělením pravděpodobnosti.

### 3.2. Postup určení parametrů spolehlivosti

Pro určení základních parametrů rozdělení je však nezbytná znalost potřebných dat, které vypovídají o dějích probíhajících okolo námi sledovaných objektů. Data lze získat z několika oblastí:

- z oblasti preventivní údržby a údržby po poruše

- opravárenské činnosti (údaje o opravách v dílně nebo samotném místě poruchy)

- reklamační oddělení, které při uplatňování reklamace prokazuje vzniklé vady

- záznamy, které jsou pořízeny jako důsledek chování systému v provozu (jako jsou např. provozní knihy, výkazy o neadekvátním chování KV apod.)

- evidence odběru materiálu a náhradních dílů ve skladovém hospodářství

- spolehlivostní zkoušky prováděné výrobcem popřípadě výzkumnými laboratořemi

Výsledným sloučením všech dostupných zdrojů dat lze sestavit diagram četnosti výskytu jednotlivých poruch (obr. 3.). V této části analýzy není řešená důležitost těchto poruch, a to jak z hlediska důsledků na celkové náklady, tak i jejich vlivu bezpečnost, kvalitu provozu apod.

V tomto příspěvku jsou posuzovány spolehlivostní parametry sběračů proudu Škoda 3 LSP 9. Těmito sběrači je osazeno 42 lokomotiv řady 162 a 163, které jsou provozovány Depem kolejových vozidel Ostrava (DKV), a jejichž provoz byl sledován po dobu tří a půl roku. Výsledné četnosti poruch jednotlivých zkoumaných skupin jsou zobrazeny v následující tabulce.

| Skupiny / poruchy | Četnost | Kumul. četn. | Kumul. % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ložiska sběrače | 69 | 69 | 26,23% |  |
| Čepy pružin | 52 | 121 | 46,01% |  |
| Pohon sběrače | 47 | 168 | 63,88% |  |
| Nás. poškození | 39 | 207 | 78,71% |  |
| Hlava sběrače | 37 | 244 | 92,78% |  |
| Zvedací pružiny | 14 | 258 | 98,10% |  |
| Hřídele ramen | 5 | 263 | 100,00% |  |
|  |  | Obr. 3.: Četnost výskytu poruch |

Potom je možné takto získaná data analyzovat včetně určení funkčních vztahů nutných pro výpočet veličin spolehlivosti (RAMS – reliability, availability, maintainability and safety). Data se zpracovávají nástroji matematické statistiky přičemž cílem je nalezení vhodného rozdělení a výpočet jeho parametrů.

Nejpoužívanějším a pro aplikace technického charakteru také nejvhodnějším rozdělením je troj-parametrické Weibullovo rozdělení - W (c, x0, m), které je schopno popsat všechny tři rozdílné oblasti vanové křivky. Hustota pravděpodobnosti W3P je definována podle (1).

(1)

Intenzita poruchy je pak definována tvarem (2), přičemž pro jednotlivé oblasti vanové křivky se mění parametr „m“. Pro první oblast je m<1, druhá představuje hodnotu „m“ přibližně rovnou jedné (přechází na exponenciální rozdělení) a třetí oblast je charakterizovaná hodnotou m>1.

(2)

Vypočítané parametry pro jeden řešený prvek (pohon sběrače) zobrazují obr. 4. a obr. 5.

| Obr. 4.: Hustota pravděpodobnosti f(x) | Obr. 5.: Intenzita poruchy (x) |
| --- | --- |

Dalším výpočtem a řešením funkčních závislostí jednotlivých prvků systému a jejich vlivu na celkovou funkčnost systému je cílem analýzy spolehlivosti.

## 4. Realizace analýzy spolehlivosti

Analýzy spolehlivosti (AS) lze provádět pro využití v obou podstatných fázích životního cyklu (ŽC). Jedná se o oblast výroby (koncepční projekt, projekt prototypu, projekt sériového výrobku) a oblast používání daného dopravního prostředku (změna provozních podmínek, znalost pro údržbový systém).

### 3.1. Oblast návrh, vývoj, konstrukce a výroba:

Jak již z předchozího popisu vyplývá je její použití převážně v počátcích ŽC a to v oblasti návrhu a výroby výrobku KV. Cílem AS v této oblasti je určení parametrů RAMS jednotlivých součástek a jejich vlivu na celý systém. Výsledkem je pak porovnání jednotlivých variant řešení a to jak z hlediska spolehlivosti, lepší údržby, ale i z hlediska nákladů. Celosvětovým trendem, který se začíná projevovat, je že se již v tomto období snaží výrobci KV navrhnout údržbový systém.

### 3.2. Oblast technická obsluha:

Vzhledem k tomu, že na obnovu vozového parku chybí dostatečné finanční podmínky je nutné se zaměřit na kvality údržby současných KV. Jednou z možností je vhodně upravit stávající údržbový systém. Tato cesta vede k poznání parametrů spolehlivosti a důsledků poruch na funkčnost celého systému. Tato problematika je pak chápaná jako Spolehlivostně řízená údržba (RCM - Reliability centred maintenance) a je definována jako proces hodnotící a optimalizující požadavky na údržbu vyšetřovaného zařízení, přičemž se využívá určitých matematických metod, zkušeností údržbového personálu a pracovníků kteří mohou kvalitativně ovlivnit konečný proces

### 3.3 Analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků

Jednou z velice používaných metod v analýze spolehlivosti a managementu jakosti je tzv. analýza způsobů a důsledků poruch FMEA (Fault Mode and Effect Analysis). Logickým rozšířením této metody o provádění analýzy kritičnosti poruch a pravděpodobnosti jejich výskytu získáme metodu zvanou FMECA (Fault Mode, Effect and Critical Analysis). Tato metodika se postupem vývoje rozvinula do několika směrů. Čistě z kvalitativního hlediska je spíše známá jako metoda prováděná podle standartu QS 9000 [4]a VDA 4.2. Z hlediska spolehlivosti je prováděná podle vojenského standartu MIL-STD-1629A [5]. Určitým modifikováním je její využití i v již zmíněné RCM.

Přestože se výstup z jednotlivých variant této metody liší, je jejich metodický postup velice podobný. Hlavní část řešení se provádí metodou Brainstorming (soustředění odborníků na kolektivní řešení problémů), kdy představitelé všech oblastí, kterých se řešený prvek týká, vyjadřují své poznatky směřující k identifikaci všech problémových dílů systému specifikují vznikající poruchy, jejich vliv na systém a okolní prvky, jejich vliv na bezpečnost apod. Následně jsou metodou Paretovy analýzy určeny nejproblematičtější díly u kterých jsou následně zaváděná nápravná opatření. (změna metodiky údržby a jejich intervalů, změna konstrukce apod.).

### 3.4 Metodika dle MIL-STD-1629A - určení míry kritičnosti

Metodika spočívá ve výpočtu pravděpodobnosti vzniku poruchy využitím znalosti intenzity poruchy (, popřípadě znalosti pravděpodobnosti vzniku poruchy v určitou dobu a v určitých podmínkách. Potom míra kritičnosti Cr daného systému se vypočte podle (3).

(3)

a dále míra kritičnosti daného prvku systému je

(4)

kde: - je podmíněná pravděpodobnost představující hodnotu udávající pravděpodobnost, že nastane-li uvažovaný typ poruchy, bude to mít za následek vznik kritické poruchy. - představuje relativní podíl průměrné rychlosti porušování celé populace zkoumaného prvku, způsobený uvažovaným typem prvku. - je doba provozu. - je intenzita poruchy.

Následně pak získané hodnoty a rozbory zkoumaného prvku (pístnice zvedacího zařízení sběrače proudu) zaneseme do následujících tabulek.

Pro odhalení slabých míst systému je zapotřebí takovýmto způsobem zanalyzovat všechny prvky systému.

### 3.5 Metodika dle QS 9000 - určení míry rizika priority

Metodika provádění FMEA dle standardu QS 9000 představuje komplexní uživatelskou příručku a formuláře dokladů.

Příručka rozděluje metodiku na dva celky a to na FMEA návrhu a FMEA procesu pro které se vypracovávají formuláře, do kterých se postupně zaznamenává průběh analýzy. Součástí každého formuláře jsou i data podávající informace o základních specifických údajích jako je identifikační číslo řešeného prvku, odpovědnost za zpracování analýzy, řešitelský tým, datum zpracování, revize apod. Výstupní hodnotou je tzv. míra rizika/priority MR/P (5), která opět udává nejproblematičtější prvek/proces, na který je nutno aplikovat nápravná opatření.

(5)

## 4. Závěr

Příspěvek si kladl za cíl poukázat na nové trendy při optimalizaci a plánování údržby, které se ve světovém měřítku začínají uplatňovat také i v železniční dopravě. Výhody provádění metody FMEA spočívají v systematické analýze celého systému, včetně posouzení nebezpečných prvků a možnosti realizace nápravných opatření. Další významnou výhodou je využití dlouholetých zkušeností pracovníků provádějících údržbu a opravy zkoumaných systémů, konstruktérů, provozovatelů apod.

V dnešní době zavádění jednotlivých systémů jakosti (ISO 9000, TQM apod.), je pak tato metodika zákazníky jednoznačně vyžadována a to za účelem zvýšení kvality prováděné činnosti. Z toho tedy vyplývá nejen využití této metody pro odhalení slabých konstrukčních míst systémů, ale i možnost zjištění špatně provedeného procesu (např. oprava a údržba - nezkontrolování, popřípadě neprovedené namazání pístnice), který se může projevit na poruše systému včetně dalších důsledků (zadření ovládacího mechanizmu sběrače - nemožnost stažení sběrače - vyřazení z provozu).

Na závěr je nutno ještě poznamenat, že chtěli-li bychom provést analýzu důkladně, bylo by zapotřebí sběrač proudu brát jako součást vyššího celku, který zahrnuje vzduchové jímky, ovládací elektropneumatický ventil apod.

### Literatura

[1]	HRANOŠ, V. Posouzení sběračů proudu elektrických hnacích vozidel z hlediska spolehlivosti. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, 1999.

[2]	BRONČEK, M. Provádění údržby a oprav nákladních kolejových vozidel podle parametrů spolehlivosti. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, 1998.

[3]	DANĚK, A., BRONČEK, M., aj. Opravárenství silničních vozidel. Vybrané statě. VŠB - TU Ostrava - vtisku

[4]	Analýza možných vad a jejich důsledků (FMEA), Uživatelská příručka. Přel. V. Votápek. 2. vyd. Česká společnost pro jakost, Praha, 1998, 37 s.

[5]	MIL-STD-1629A (1980). Procedure for Performing and Failure Mode, Effects and Criticality Analysys, Department of Defense, Woshington, D.C.

# RELIABILITY ANALYSIS OF ELECTRIC LOCOMOTIVES PANTOGRAPHS WITH APPLICATION OF THE FMEA METHOD

By connection with demand on reducing total load cost of maintenance during whole life cycle KV there are many questions to redesign current maintenance system. Behaviour out of the way then traverse realisation reliability controlled maintenance, which is used combination result obtaining transaction method reliability analyses. One of applicable methods are failure mode and effect analysis (FMEA) and fault tree analysis  (FTA).

For practise illustration these method was used analysis pantographs of electric locomotives. From views operation driving vehicles they are very important element handling transmission electric current from trolley to driving vehicle and it is necessary to pay attention to these units.

# Footnotes

Ing., Institut dopravy, VŠB-TU Ostrava, Třída 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33

Ing., Institut dopravy, VŠB-TU Ostrava, Třída 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, 708 33

# Text boxes

Obr. 2.: Etapy ŽC - Vanová křivka